Štěpení těžkých jader

1934  Enrico Fermi ostřeloval postupně prvky svazkem neutronů s cílem vyrobit umělé radioizotopy. (podobné pokusy prováděl i James Chadwick). Zjistil, že větší efekt vykazují neutrony zpomalené moderátorem (parafínem), neutrony se zpomalují srážkami s molekulami parafínu.Za metodu zpomalování neutronů dostal NC za fyziku 1938.

1938 Lise Meitnerová, Otto Hahn a Fritz Strassmann objevili štěpení uranu. Při pokusech v Berlíně Hahn se Strassmannem  zjistili, že ostřelováním 235U neutrony nevznikl těžší transuran, jak očekávali, ale naopak mnohem lehčí produkty, krypton, baryum. Tento fakt nedokázali vysvětlit, a tak o něm informovali svoji dlouholetou spolupracovnici, v té době již uprchlici z nacistického Německa. Lise Meitnerová jako první vyslovila odvážnou hypotézu, že se jádra uranu rozštěpila na dvě lehčí jádra barya a kryptonu.

V roce 1938 Hahn a Strassmann NC za fyziku za objev štěpení jader

1939 – exper.zjištěno, že se při štěpení uranu uvolní 2 nebo 3 neutrony, navíc se zpožděním 0,1s až 1min. se uvolní několik tzv.zpožděných neutronů s malou kinetickou energií. Všechny tyto neutrony se mohou zapojit do dalšího štěpení s možným vznikem řetězové štěpné reakce .

Vzniklé produkty štěpení (fragmenty) vykazují dohromady větší hmotnostní úbytek, protože mají větší vazebnou energii než uran. Tato hmotnostní ztráta se vykompenzuje jejich urychlením. Jádra barya a kryptonu odletí rychlostí 10 000 kms-1 .Celková uvolněná energie na jedno štěpení je 200 MeV  . Uvolněná energie se přemění na teplo.

Uvolněná energie:    - 83%  kinetická energie jader

- 8%  kinetická energie neutronů

- 9% ostatní produkty ( neutrina a gama fotony )

Tento epochální objev byl bohužel učiněn v nejhorší možný okamžik na nejhorším možném místě v nacistickém Německu s možností vojenského zneužití při výrobě jaderné bomby.

K vyvolání řetězové reakce je nutné tzv. KRITICKÉ MNOŽSTVÍ, hodnota kritického množství záleží na tvaru látky .

Např.  v kulové symetrii je kritické mn. 235U  12,5 kg , je-li přítomen reflektor, který odráží neutrony zpět pak 6 kg.                            239Pu 4,5 kg  bez reflektoru

Vojenské zneužití - Jaderná bomba

Nacistické Německo – výzkumný program zahájen na jaře 1939

v čele s Wernerem Heisenbergem – zakladatelem kvantové mechaniky. Kolem Heisenberga byla soustředěna skupina předních vědců z prestižních universit: von Laue, Hahn, Strassmann, Geiger, von Weizsäcker a další.

Literatura: W.Heisenberg – „Část a celek “

Divad.hra: M.Frayn – „ Kodaň “ (setkání dvou předválečných blízkých kolegů Bohra a Heisenberga v okupované Kodani)

USA: Projekt Manhattan

Již v srpnu 1939 adresoval Albert Einstein presidentu Rooseveltovi dva  dopisy, ve kterých upozornil na nové závažné fyzikální objevy i na probíhající nacistický jaderný výzkum, jehož cílem je konstrukce bomby. Až koncem roku 1941 pak padlo rozhodnutí o konstrukci jaderné bomby.Vědeckým šéfem byl jmenován mladý brilantní teoretický fyzik

Jacob Robert Oppenheimer, profesor univezity v Berkeley. Projekt postupně narostl do nebývalých rozměrů:

za 2,2 miliard dolarů (v cenách roku 1946) bylo v 19 státech  vybudováno 37 různých zařízení, v nichž pracovalo až 40 000 lidí. První významný úspěch se dostavil

2. prosince 1942: Enrico Fermi se svými spolupracovníky uskutečnili první řízenou řetězovou reakci. Stalo se tak pod tribunou stadiónu Chicagské unverzity v milíři-reaktoru CP-1 tvořeném přírodním uranem (6 tun), grafitový moderátorem (210 tun) a kadmiovými řídícími tyčemi.

Vlastní návrh a konstrukce bomb probíhaly (od dubna 1943) v přísně tajném výzkumném centru v Los Alamos  (stát Nové Mexiko). Zde se nacházelo také teoretické oddělení, které vedl Hans Bethe, další prominentní uprchlík před nacisty. V jeho skupině se sešel výkvět fyziky 20. století, včetně mnoha stávajících či budoucích nositelů Nobelovy ceny: Niels Bohr, Richard Feynman, Enrico Fermi, Victor Weisskopf, James Chadwick a další.

Literatura: Robert Jungk – „Jasnější než tisíc sluncí“

zleva: Bohr, Oppenheimer,  Feynman a Fermi

V Los Alamos paralelně probíhala konstrukce dvou odlišných typů bomb,uranové a plutoniové.

16. července 1945 - pokusný výbuch

6.srpna 1945-svržena uranová bomba- Hirošima

9.srpna 1945- svržena Pu bomba na Nagasaki

Palivem jaderné pumy je vysoce obohacený uran 235 na 93,5% nebo plutonium 239.

Šest podkritických množství se klasickou trhavinou nebo stlačeným vzduchem musí spojit

ve vysoce nadkritické množství paliva dokonale synchronně s přesností 10-6 s .Reakce je navíc v moderních zbraních podpořena neutronovým tokem z vestavěného lineárního urychlovače.Pevný plášť zadrží explozi na 10-3 s, za tuto dobu proběhne 105 štěpení!

Výroba 239Pu :                        neptunium

n+238U   (  239U  (    β rozpad na 239Np    (     β rozpad na 239Pu

Jaderné reaktory

- Pomalé  reaktory

  - zpomalují neutrony na rychlost kolem 2000 ms-1…tzv. tepelné neutrony

-  reaktor naplněn látkou tzv. moderátorem, s jehož molekulami se neutrony sráží a tím se zpomalují

PALIVO :   V přírodě je výrazná převaha neštěpitelného izotopu  238U, který navíc pohlcuje rychlé neutrony . Štěpitelného izotopu 235 U  je jen 0,7 % .

neštěpitelný   238U    :   235 U  štěpitelný izotop

140    :      1

Převažující izotop 238U pohlcuje  rychlé neutrony a tím zabraňuje rozběhnutí řetězové reakce. Proto se neutrony zpomalují moderátorem, zpomalené neutrony nejsou pohlcovány 238U a mohou efektivně štěpit málo zastoupený 235U .

Množství 235U se navíc pro pomalé reaktory zvyšuje na 2 – 4 % …mírně obohacené palivo .

Moderátory  	- grafit  – už se nepoužívá ( byl např. v 1. reaktoru, v Černobylu)

-D2O   – těžká voda

- nejlepší ( stačí přírodní neobohacený uran)

- velmi drahý moderátor ( ve vodě obsažena 1 : 5000)

- H2O – levný

- horší moderátor, nutné mírné obohacení uranu

- současná nejlevnější cesta

H2O , D2O při havarijním přehřátí reaktoru snižují hustotu a přestávají tím dobře moderovat, rychlé neutrony se pohltí 238U a reakce se zastaví…kladná zpětná vazba vodních reaktorů

Grafit i při rozžhavení reaktoru stále dobře moderuje neutrony.

Výtěžnost paliva:  Z 1 tuny paliva se získá energie 40 000 MWdní.

U rychlých reaktorů 50-60 x vyšší výtěžnost.

Temelín … 2 bloky  1000 MW, roční spotřeba 42 t uranu;   1 MW…3.1010 štěpení

Palivo …oxid uraničitý UO2 v tabletách naskládaných do tyčí ze zirkonia,

tak vzniknou palivové články, které se zasunou do 6-bokých kazet

spolu s regulačními tyčemi z borité oceli ( karbidu boru ) .

Kazety se pokládají na dno reaktorové tlakové nádoby( válec průměru 4,5 m ).

Teplota tavení paliva je 2 700 °C …nejvyšší 7.stupeň havárie.

Regulační tyče (klastry) pohlcují neutrony, při vysouvání se zvýší neutronový tok a tím i výkon reakce. Každá tyč má svůj samostatný posun. Nad reaktorem jsou připraveny havarijní tyče též z karbidu boru, které při havarijním hlášení automaticky spadnou do reaktoru a zastaví reakci.Při štěpení se v článcích množí produkty štěpení, které pohlcují neutrony…tzv.otrava paliva . Proto se používá dostatečně nadkritické množství paliva, které musí být kompenzováno větším počtem regulačních tyčí, které se během kampaně reaktoru postupně s rostoucí otravou paliva z reaktoru zcela vytahují.

Reaktorová tlaková nádoba je zcela zaplněna moderátorem H2O, která proudí primárním okruhem a slouží zároveň jako chladič odvádějící teplo z aktivní zóny reaktoru.Voda má vysoký tlak 16 MPa, aby se ani při teplotě 320 °C nevařila .

SCHÉMA  REAKTORU

Aktivní zóna  - oblast uvnitř reaktoru  ( průměr 3 m , výška 3,5 m )
		-obsahuje palivové články, moderátor a chladící látku
		- je obklopena reflektorem, který odráží zpět neutrony 
		- je konstruována jako tlaková nádoba s tlakem  16 MPa

-doba mezi úplnou výměnou paliva se nazývá kampaň

(Temelín 3 roky, každý rok se vymění třetina kazet)
Celý primární okruh je skrytý pod železobetonovým kontejmentem (sarkofágem) , v Temelínu je válcový o průměru 45m a výšce 65m . Vydrží tlak 0,5 MPa .

UKLÁDÁNÍ VYHOŘELÉHO PALIVA

- produkty štěpení ve vyhořelé palivu jsou silně radioaktivní a musí se skladovat

v úložištích po dobu 105 let!

- po vytažení z reaktoru na 5 let do bazénu pod kontejmentem,

prvních pět let prudce klesá radioaktivita

- poté na 40-60 let do meziskladů  , palivo  v hermetických kontejnerech

mezisklady v areálu elektrárny mokré nebo suché  (v Dukovanech )

-poté možné přepracování paliva …separace nerozštěpeného paliva a výroba

směsného paliva MOX…U+Pu ( Francie,Rusko,Anglie,Japonsko,USA)

zbytek je stejně nebezpečně radioaktivní jako před zpracováním , ale je ho méně,

je zahuštěn do betonu,skla nebo asfaltu a dán do hlubinných úložišť

-země bez těchto továren dává veškeré vyhořelé palivo do hlubinných úložišť

v geologicky a tektonicky stabilních oblastech  
(ČR dosud o lokalitě nerozhodla)

Suchý mezisklad s kontejnery Castor

v Dukovanech

1992 -TECHNOLOGIE ADTT ( TRANSMUTÁTORY)

- výkonný urychlovač vstřelí protony 0,48c do Pb terčíku, ze kterého tím vyletí proud neutronů ( z 1 atomu Pb vyletí 42 neutronů )

- tok neutronů vstupuje do speciálního reaktoru (transmutátoru), ve kterém koluje rozpuštěné tekuté vyhořelé palivo, radioaktivní jádra paliva pohlcují neutrony a přeměňují se (transmutují) na jiné radioizotopy s dobou nutného uložení pouze 5O let !!!!

- slibné východisko pro budoucí jaderné technologie, zatím dražší než hlubinné úložiště

2. rychlé reaktory  ( množivé,  breedery)

- využívají rychlé nezpomalené neutrony ( neobsahují moderátor

- nutný je silně obohacený uran tj. 20 – 90 % 235 U ( resp.239 Pu )

- po spuštění si sám vyrábí palivo ( proto množivé) ,vyrobí v obálce aktivní zóny více plutonia , než pro další kampaň potřebuje.V obálce je 238 U , který pohlcuje rychlé neutrony vylétávající z aktivní zóny .

238 U + n ( rychlý) ( 239 U ( ( ( rozpad ) 239 Np ( ( ( rozpad ) 239 Pu

aktivní zóna – malá - průměr cca 3,1 m , výška cca 2,1m

- vysoce obohacený uran nebo plutonium

-vyhoření paliva je rychlé – kampaň je v řádech měsíců

obálka – množivá zóna

- 238 U ( 239 Pu

- v záloze přeměna 232 Th(thoria) na štěpitelný izotop 233U

- chlazení  - nemůže být realizováno vodou, protože voda zpomaluje  neutrony, musí být realizováno látkou s vysokou měrnou tepelnou kapacitou…tekutý sodík  (var při 877°C ; ale je výbušný při styku s kyslíkem, s vodou)

- pro vojenské účely k výrobě Pu, pro energetiku dnes neužíván z důvodu hrozby zneužití produkce Pu-snadno štěpitelný a prudce jedovatý prvek

( Japonsko plánuje využití rychlých reaktorů; Francie zastavila v 90.letech reaktor Superfenix)

Jaderná  elektrárna

-od tepelné se liší pouze způsobem získávání tepla na ohřev vody a výrobu páry

- reaktor

3 – tepelný výměník (voda – pára)

(parogenerátor)

6,7 – turbíny

8 – chladná pára

12 – alternátor

11-horká pára

10-kondenzátor (pára-voda)...

pára za turbínou kondenzuje na titanových tyčích

13 – transformátor

14 – chladící věž

2,9,15 – čerpadla

| Hlavní technické údaje jaderné elektrárny Temelín |
| --- |
| Počet bloků | 2 |
| Typ reaktoru | VVER 1000 typ V 320 |
| Výkon jednoho bloku |  |
| Tepelný | 3000 MW |
| Elektrický | 981 MW |
| Výkon dodávaný do el. sítě | 912 MW |
| Vlastní spotřeba | 69 MW |
| Aktivní zóna reaktoru |  |
| Počet palivových kazet | 163 |
| Počet palivových proutků v kazetě | 312 |
| Počet regulačních tyčí | 61 |
| Obohacení paliva | max. 5% 235U |
| Cyklus výměny paliva | čtyřletý |
| Systém chlazení reaktoru |  |
| Počet chladicích smyček | 4 |
| Objem chladiva v primárním okruhu | 337 m3 |
| Pracovní tlak | 15,7 MPa |
| Teplota chladiva na vstupu | 290°C |
| Teplota chladiva na výstupu | 320°C |
| Průtok chladiva reaktorem | 84 800 m3/hod |
| Parogenerátor |  |
| Počet na blok | 4 |
| Množství páry vyrobené v 1 parogen. | 1470 t/hod |
| Tlak páry na výstupu | 6,3 MPa |
| Teplota páry na výstupu | 278,5°C |
| Turbína |  |
| Počet VT dílů | 1 |
| Počet NT dílů | 3 |
| Otáčky | 3000 ot./min. |
| Chladicí věže |  |
| Počet na blok | 2 |